局域网APP软件General_P3.3.0操作说明

Android系统（下载平台：360手机助手，OPPO软件商店）

苹果APP（下载搜索POOSLED，找到对应的软件General_P3.3.0）

功能：局域网内发送，更新加油站油品信息（数量上限：255）

一、油价TCP-RF局域网无线连接图示：

二、油价屏按上图连接完成后，先要设置好IP地址；

设置IP的方式有两方式：1、通过电脑PC设置；  2、手机端设置。

1）、通过电脑PC段设置IP信息：运行IP Set，点击“Search”，搜索到在线控制卡，也许在线控制卡有多个，为了准确设置，必须把其他不需要设置的控制卡断开网络，只留下需要设置的控制卡。双击搜索到的需要设置的控制卡，按需要设置好显示屏的IP地址。（手提电脑必须先设定固定IP信息，然后设置显示屏的IP地址。必须要在同一个网段内，否则不能正常通信发送内容。）

- Work mkde:UDP  (不需要更改，指定需要UDP模式)

- Gateway: 按需要设置与局域网相同

- Sub_Mask: 按需要设置与局域网相同

- IP: 按需要设置与局域网相同网段内的不同IP

- Port:10006 (不需要更改，系统指定10006)

完成以上IP地址设置后，按Setting，保存退出。

在开始—运行中输入： ping 192.168.0.110 –t，如下图示，

运行正常，侧设置的IP成功。（如下图示）

2）、通过手机段设置IP信息：查看手机接入WIFI的IP地址(不同型号的安卓手机会有点不同)，并截屏保存下来，方便查看，如下图示，打开手机已经连接上的WIFI名称—显示高级选项—选择静态IP—记录好并截图好IP地址和网关（一会设置显示屏IP时有用到）—保存后退出。

四、在手机APP搜索General_P3.3.0下载并运行局域网操作软件

1、软件下载完成后，点击“运行”，（注：操作电脑或手机必须和显示屏在同一局域网上，并同一网段内运行）。

2、运行软件后，会自动搜索到已经在线的显示屏，若同一个局域网内安装有多个屏，会搜索到多个显示屏的IP地址列表，点击需要输入信息的对应IP的显示屏，可以按需要编辑好油品价格，完成后，按SEND发送到显示屏。如下图示：

五、显示屏IP地址设置，按Seting进入设置页面，

- Gateway: 设置和你的手机一样的网关

- Sub_Mask: 按需要设置与局域网相同，或是0.0.0.0，默认不用设置

- IP：设置和你的手机同一网段IP，前三位相同，第4位不同，第4位若有其他设备重复，可以在2-255数值之间设置。具体如下图示：

以上显示屏IP设置完成后，按Save保存退出。

六、再打开信息页面，就可以更改油品信息及油价信息了，完成后，按Send发送到显示屏。

（重要功能说明：预约改价功能：可以选择需要更新价格的时间，实现预约自动修改价格，比喻：现在时间是12：00，需要晚上00：00更新价格，则Update：00：00。选择Now，是即时改价。）

七、关于软件升级：当你打开软件，系统会自动提醒升级，你选择Download即可。